## Slide 1
20194463 이동규
20213029 차한아
20213032 장찬희
Column chromatography

## Slide 2
실험목적
실험이론
실험기구 및 실험과정
실험 시 주의사항
참고문헌
Q&A

## Slide 3
실험목적

## Slide 4
실험이론

## Slide 5
크로마토그래피
시료의 흡착성이나 분배계수 차이에 기인하는 이동속도의 차이를 이용해 분리하는 방법
<고정상>
고정되어 움직이지 않으면서 용질과 상호작용 하는 물질
<이동상>
정지상을 통과하면서 이동하는 물질

## Slide 6
크로마토그래피
<기체 크로마토그래피>
<박층 크로마토그래피>
<종이 크로마토그래피>
<컬럼 크로마토그래피>

## Slide 7
컬럼 크로마토그래피
혼합물 시료의 각 성분 분자의 물리 화학적 성질의 차이를 이용해 칼럼을 통해 분리분석하는 방법

## Slide 8
<컬럼 크로마토그래피 실험 시 유의사항>
1. 출발선이 일정해야 한다.
2. 시료 등이 고르게 깔려 있어야 한다. 즉, 칼럼관이 일정해야 한다.
3. 시료를 시험관에 용출액을 담을 때 1/2~2/3 정도만 담아야 한다.
컬럼 크로마토그래피

## Slide 9
R­f값
사용하는 시료와 전개용매에 따라 독특한 값을 나타내므로
물질 확인에 매우 중요하다.

## Slide 10
두개의 서로 섞이지 않는 A와 B에 어떤 물질을 포화 시켜 녹였을 때
각 용액의 농도는 CA, CB 이다.
이때 농도의 비(K= CA/CB)를 분배계수라고 한다.
분배계수

## Slide 11
유속
유속이 너무 느리면 시료가 내려오는 속도 보다 확산되는 속도가 더 우세하다.
이에 따라 시료의 확산 범위가 넓어져 분리능이 떨어지게 된다.

## Slide 12
실험기구 및
실험과정

## Slide 13
실험 기구 및 시약
-시료(Benzophenone + 2-naphthol 혼합물)
-실리카 겔
-전개용매
-모래
-컬럼 관
-클램프
-솜
-고무
-시험관
-비커
-스포이드
-약수저
-압력기
-깔대기
-삼각플라스크
-TLC 판
-모세관
-연필
-자
-UV램프

## Slide 14
Benzophenone
꽃향기가 나는 흰색 고체이며 향료의 고정제, 선크림, 살충제의 원료로 쓰인다
화학식 : C13H10O
분자량 : 182.22g/mol
시약정보 - 시료
2-naphthol
화학식 : C10H8O
분자량 : 144.17g/mol

## Slide 15
Silica gel
규소와 산소가 주 성분인 투명한 낱알 모양의 다공성 물질이다.
표면적이 매우 넓어 물이나 알코올 등을 흡수하는 능력이 뛰어나 제습제로 사용.
화학식 : SiO2
분자량 : 60.08g/mol
시약정보 - 고정상
<실리카겔 입자 크기에 따른 용출 속도 차이>
실리카겔 입자가 크면 용출속도가 더 빠르다.
실리카겔 입자가 작을 경우 표면적이 늘어나 용출 속도가 느리다.

## Slide 16
Ethyl acetate
습기와 접촉하면 아세트산과 에탄올을 생성한다.
화학식 : C4H8O2
분자량 : 88.11g/mol
시약정보 - 이동상
Hexane
반응성이 거의 없고 비교적 안정하여
유기반응 후 화합물의 분리 정제 시 비극성 용매로 사용된다.
화학식 : C6H14
분자량 : 86.18g/mol

## Slide 17
모래를 넣는 이유
- 출발점 단일화
- 실리카 겔 훼손방지

## Slide 18
1. 분리할 시료로 TLC를 진행하여 적당한 전개용매를 찾는다.
2. 컬럼관 하단을 솜으로 막는다.
3. 실리카 겔을 컬럼관의 12cm 정도 넣어준다.
4. 비커에 전개용매를 넣은 후 컬럼관에 있는 실리카 겔을 부어 잘 개어준다.
5. 컬럼관을 클램프에 수직으로 고정시킨다.
6. 비커에 있는 실리카 겔을 컬럼관 안에 다시 넣어준 후 컬럼관의 내벽을
전개용매로 씻어준다.
7. 컬럼관 안의 기포를 고무를 이용하여 두드려 제거한다.
8. 전개용매를 실리카겔 표면까지 압력을 가해 내려준다.
실험과정

## Slide 19
9. 모래를 0.3cm 정도 넣어 층을 만들어 준다.
10. 시료를 모래층 위에 고르게 적가한 후 시료를 모래 아래로 내려준다.
11. 컬럼관 내벽을 전개용매로 씻어준 후 모래층 아래로 내려준다.
12. 전개용매를 적당량 채운 후 공기압력을 이용해서 컬럼을 진행한다.
13. 시험관에 용출액을 ½-2/3씩 받아준다.
14. 각 시험관 속 시료의 TLC를 확인한다.
실험과정

## Slide 20
실험 시
주의사항

## Slide 21
주의사항
안전
1. 유리초자 파손 주의
3. 후드에서 실리카겔을 전개용매에 개어주기
2. 실리카가 폐에 들어가면 만성 폐쇄성 폐 질환 유발.
벤조페논은 폐, 간, 신장, 뇌의 손상을 유발.
ethyl acetate는 흡입 시 호흡기 자극함.

## Slide 22
실험
-실리카 겔을 전개용매에 갤 때에는 비커에 전개용매를 먼저 담아 놓은 후 실리카겔 을 넣어 개어주기.
-컬럼관은 꼭 양 옆, 앞, 뒤 에서 보았을 때 모두 수직인 상태로 유지하기.
-컬럼관에 압력을 가할 때 콕이 풀려 있는지 확인하기.
-압력기로 압력을 가할 때 꼭 압력기를 손으로 누르고 압력을 가하기.
-시료를 적가 할 때 내벽에 닿지 않도록 하기.
-실리카 겔은 항상 전개용매로 젖은 상태로 유지하기.
주의사항

## Slide 23
참고문헌

## Slide 24
참고문헌
화학물질 구조사전, mol-instincts <벤조페논><2-나프톨>
유기화학실험, 문석식 외, 자유아카데미 p29~32
간호학대사전, 대한간호학회, 1996
네이버 블로그, xogks1303, 칼럼 크로마토그래피와 TLC(신버전)
표준 일반 화학 실험(제 5개정판). 대한 화학회. 천문각.
두산 세계 대백과.
분석화학, Daniel. C. Harris , 자유 아카데미.

## Slide 25
Q&A